PASKAIDROJUMA RAKSTS

Alūksnes  slimnīcas  saimniecības  ēkas  fasādes  vienkāršotā  renovācija izstrādāta  pamatojoties  uz  SIA  „Alūksnes  slimnīca”,  reģ.nr.  40003252612, pasūtījumu, ēkas tehnisko atzinumu un energoaudita norādēm.   Būvprojekta  arhitektūras  un  celtniecības  daļa  izstrādāta  atbilstoši projektēšanas  uzdevumam  un  LR  spēkā  esošajiem  būvnormatīviem,  kā  arī  citiem normatīviem aktiem.

Arhitektūras risinājumi

Renovējamā  ēka  ir  divstāvīgs  apjoms  ar  daudzstūra  konfigurāciju  L  burta  formu un piebloķētu vienstāvīgu apjomu (apkures katlu māja).   Ēkas galvenie renovācijas pasākumi – logu, durvju un vārtu nomaiņa, jaunas ailas izbūve,  ārsienu  un  pamatu  siltināšana,  bēniņu  pārseguma  papildus  siltināšana,  daļēja jumta un noteksistēmu nomaiņa un ēkas apmales izbūve. Pēc ēkas renovācijas veikt sakopšanas darbus ēkai pieguļošajā teritorijā. 
	Cokols  ēkai  paredzēts  siltināt  ar  ekstrudētām  polistirola  plāksnēm  100  mm  biezumā, pirms  tam  demontējot  ēkas  apmali,  atsedzot  pamatus  no  grunts    0.6  m  dziļumā,  un atsegšanas  dziļumā  turpina  siltināšanu,  pirms  tam  veicot  pamatu  remontu  un vertikālās hidroizolācijas uzklāšanu. Pēc cokola siltināšanas ēkai izbūvējama 500 mm plata  un  60  mm  bieza  bruģakmens  apmale,  bruģi  ieklājot  uz  20-50mm  biezas noblietētas  sijātas  grants,  pa  100  mm  biezu  gruntī  blietētu  šķembu  (frakcija  20-40 mm) kārtu. Pirms dekoratīvā apmetuma iestrādes, pie ekstrudētā polistirola plāksnēm stiprina  armējošā  stikla  šķiedras  sietu  virszemes  daļai  –SSA-1111  ar  acu  izmēriem 9x9, stikla šķiedras daudzums 300g/m².  Ēkas  ārsienas  celtas  no  silikātķieģeļa  510  mm  biezumā  un  paredzēts  siltināt  ar cietajām  akmens  vates  plātnēm  150  mm  biezumā.  Akmens  vates    plātņu  slodzes izturībai  jābūt  ne  mazākai  kā  20  kPa.  Renovējamai  fasādei  jābūt  attīrītai,  līdzenai, spraugām  noblīvētām.  1.  stāva  līmenī  izmantot  armējošo  stikla  šķiedras  sietu  SSA-1111  ar  acu  izmēriem  9x9mm.  Stikla  šķiedras  daudzums  300m/m2.  Virs  pirmā  stāva izmantot stikla šķiedras armējošo sietu SSA 1363 ar acu izmēriem 4.5x4.5mm. Stikla šķiedras daudzums 156g/m2. Vates siltumvadītspējas koeficients λ ≤0.036 W/m*K( saskaņā ar EN 13162).  Reakcija uz uguni EIROKLASE A1, saskaņā ar EN 13501-1 Bēniņu  pārsegumu  papildus  siltina  ar  beramo  minerālvati  300  mm  biezumā.  Vates siltumvadītspējas  koeficients  λ≤0.041W/m*K.  Virs  siltumizolācijas  izbūvē  pārejas laipas. 	Jumts  tērauda  profillokšņu  RUUKKI  jumta  segums  (analogs  esošajam)  izbūvējams vienstāva apjoma ēkas daļai, demontējot esošo šīfera jumtu un pagarinot spāru galus. Ieejas jumtiņi skārda jumta segums, rūpnieciski krāsots. Logus  esošus  koka  nomaina  pret  stikla  pakešu  PVC  logiem  baltā  krāsā,  ar  ārējo selektīvo  stiklu  un  argona  gāzes  pildījumu.  Siltumcaurlaidības  koeficientu  U<1,2 W/m²K. 
	Ārdurvis  esošās  koka  demontē  un  izbūvē  jaunas  PVC  konstrukcijas  siltinātas  baltā krāsā. Siltumcaurlaidības koeficientu U<1,8 W/m²K. Vārti  esošos  koka  demontē  un  izbūvē  jaunus  alumīnija  konstrukcijas  siltinātus mehāniski  paceļamus.  Izkalt  jaunu  ailu  (ailas  pārsedze  9PB-25-8P  (2460*120*190)) divviru  siltinātiem  profilēta  tērauda  konstrukcijas  vārtiem.  Siltumcaurlaidības koeficientu U<1,8 W/m²K. Ārējā apdare – fasādes dekoratīvais apmetums krāsots ar fasādes krāsu.

Siltummehānika

Paredzēta ešošā ogļu  katla nomaiņa katlu mājā pret 450 kW cietā kurināmā  katlu.saimnieciskā korpusa siltuma mezgla renovācijas ietvaros.  Siltuma avots apkurei, kaloriferu siltumapgādei un karstā ūdens sagatavošanai - vietējā katlu māja, no kuras saņemams    siltumnesējs- ūdens ar aprēķina parametriem 90 - 70 gr.C.   Apkures un ventilācijas aprēķina temperatūra pieņemta -25,1 gr.C. Kāpņu telpu aprēķina temperatūra pieņemta +18 gr.C., pārējo telpu temperatūra pieņemta +20 gr.C. Katlu mājā paredzēts jauno katlu uzstādīt vecā vietā, izbūvējot kopējo dūmrovi izvada augstumā ar taisnu ieeju dūmenī .Lai nelabvēlīgos apstākļos atvieglotu katlu iekuršanu, projektēts arī esošā dūmsūkņa pieslēgums jaunajam dūmrovim ar aizbīdni dūmrovī. Saimnieciskā korpusa siltuma mezgls projektēts ar apkures regulēšanas mezglu un karstā ūdens sagatavošanas mezglu. Karstā ūdens   padevei paredzēts arī cirkulācijas vads, kas aizvelkams cauri telpām gar griestiem līdz virtuves izlietnes karstā ūdens pievadam pirms   noslēgarmatūras. Siltumapgādes tērauda cauruļvadiem paredzēta pretkorozijas izolācija 2 kārtas un siltumizolācija - minerālvates čaulas ar foliju. Sistēmu montāžas darbus un to pieņemšanu izpildīt saskaņā ar normatīvo dokumentu prasībām.

Uzmērīšanas

| Pretendentam jāveic ēkas fasādes sienu, cokola, pārsegumu reālā siltuma caurlaidības koeficients W/(m2 x K) iznstumentālā mērīšana. Minimālais 12 stundas mērīšanas ilgums katrai konstrukcijai. | Sniedzot atskaiti | U-vērtība |
| --- | --- | --- |
|  | Sienas | W/m2K |
|  | Cokols | W/m2K |
|  | pārsegumus | W/m2K |